für die Gefahrgut-Fahrerausbildung – Mai 2003

Zusammenladeverbote allgemein und

Vorsichtsmaßnahmen bei Nahrungs-,

Genuss und Futtermitteln

Grundsatz: Im Unterabschnitt 8.1.5 ist die sonstige Ausrüstung benannt. Danach muss jede Beförderungseinheit mit gefährlichen Gütern ausgerüstet sein mit einer allgemeinen Sicherheitsausrüstung:

- mindestens einem Unterlegkeil je Fahrzeug, dessen Abmessungen dem Gewicht des Fahrzeugs und dem Durchmesser der Räder angepasst sein müssen;

- zwei selbststehende Warnzeichen (z. B. reflektierende Kegel oder Warndreiecke oder orangefarbene Warnblinkleuchten, die von der elektrischen Ausrüstung des Fahrzeugs unabhängig sind);

- eine geeignete Warnweste oder Warnkleidung (ähnlich z. B. der in der Norm EN 471 beschriebenen) für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung;

- eine Handlampe (siehe auch Abschnitt 8.3.4) für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung;

Diese Sicherheitsausrüstung muss auf jeder kennzeichnungspflichtigen Beförderungseinheit mitgeführt werden. Für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung (Personen, die im Auftrag des Beförderers im Fahrzeug mitfahren) muss eine Warnweste oder Warnkleidung und eine Handlampe vorhanden sein.

Der Halter und der Beförderer haben dafür zu sorgen, dass die Vorschriften über diese Ausrüstung der Fahrzeuge beachtet werden.

Wenn in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 19 die Vorschrift S7 bei den Sondervorschriften für den Betrieb eingetragen ist muss zusätzlich noch für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung ein Atemschutz mitzugeben, der ihm die Flucht ermöglicht (z. B. Fluchthaube oder Maske mit einem Gas/Staub-Kombinationsfilter des Typs A1B1E1K1-P1 oder A2B2E2K2-P2, der mit dem in Norm EN 141 beschriebenen vergleichbar ist). Auch für diesen Atemschutz ist der Halter und der Beförderer verantwortlich. Wenn der Filter versiegelt ist, ist das Datum der höchzulässigen Verwendungsdauer an dem Filter angegeben.

Für die sonstige Ausrüstung nach Abschnitt 8.1.5 Buchstabe c ADR ist nur der Beförderer zuständig. Er hat dafür zu sorgen, dass sie dem Fahrzeugführer vor Beförderungsbeginn übergeben werden. Zu dieser Ausrüstung gehört der persönlichen Schutz und der erforderlichen Ausrüstung, um die in den schriftlichen Weisungen genannten zusätzlichen und/oder besonderen Maßnahmen zu treffen. Es muss also vor Fahrtantritt noch einmal überprüft werden, ob alles vorhanden und funktionsfähig ist.